BLITZ

Нереверсивный электромеханический привод с шарнирным рычагом для распашных ворот.

Инструкции по установке и эксплуатации.

# ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для разъяснения технических вопросов и проблем, связанных с монтажом, V2 ELETTRONICA предоставляет помощь клиентам по тел. +39 01 72 81 24 11.

V2 ELETTRONICA оставляет за собой право вносить возможные изменения в продукцию без предупреждения; а также снимает с себя ответственность за ущерб, вызванный неправильной установкой и эксплуатацией.

До проведения монтажа внимательно прочитать данные инструкции.

- Данные инструкции предназначены исключительно для квалифицированного в области монтажа и автоматизации персонала.

- Никакая содержащаяся в инструкции информация не может быть полезна для конечного пользователя.

- Все операции по обслуживанию и программированию должны производиться только квалифицированным персоналом.

Автоматизация ворот должна проводиться в соответствии с действующими европейскими нормативами:

EN 60204-1 (Безопасность машинного и электрического оборудования, часть 1: основные правила).

EN 12445 (Безопасность при эксплуатации автоматически закрывающихся устройств, методы проверки).

EN 12453 (Безопасность при эксплуатации автоматически закрывающихся устройств, требования).

- Установщик должен предусмотреть наличие специального устройства (например, электромагнитного выключателя – автомата), обеспечивающего разделение полюсов в системе сетевого питания. Нормативы требуют разделение контактов мин.3мм. для каждого полюса (EN 60335-1).

- Для соединения жестких и гибких трубок и держателей проводов использовать соединители с классом защиты IP55 и выше.

- Монтаж должен производиться только технически грамотным персоналом в соответствии с требованиями декларации соответствия типа А (Директива 98/37/ЕЕС, приложение IIA).

- Необходимо следовать следующим нормам для автоматического регулироваия движения: EN 12453, EN12445, EN12978 и национальным.

- Электрооборудование также должно соответствовать действующим нормам.

- Усилие, прилагаемое к створкам ворот, должно измеряться соответствующими инструментами и регулироваться согласно максимально разрешенным величинам, указанным в норме EN12453.

- Рекомендуется устанавливать кнопку тревоги вблизи блока управления (соединенную с входом СТОП) таким образом, чтобы в случае опасности можно было немедленно остановить движение ворот.

Заметка: недопустимо вводить в действие вышеуказанные устройства до проведения идентификации, маркировки СЕ и приведения автоматических ворот в соответствие условиям Директивы 89/392/ЕЕС и последующим добавлениям.

При вводе в эксплуатацию необходимо наличие следующих документов:

- Техническое описание

- Сертификат соответствия

- Маркировка СЕ

- Акт приемки

- Сервисная книжка

- Руководство по эксплуатации

# ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

V2 ELETTRONICA заявляет, что приводы серии BLITZ соответствуют основным требованиям следующих Директив:

73/23/ЕЕС	электрическая безопасность

93/68/ЕЕС	электромагнитная совместимость

98/37/ЕЕС	техническая директива

Рисунок: размеры в мм.

Технические характеристики:				BLITZ-24В.		BLITZ-230 В.

Макс. длина створки ворот, м.				3*500 кг		3*500 кг

2,5*600 кг		2,5*600 кг

2*800 кг		2*800 кг

Напряжение питания					24 в. пост. ток	230 В/50 Гц

Потребление тока в режиме ожидания, А			0,5			2

Макс. потребление тока, А					-			3,2

Номинальная мощность, Вт				45			280

Конденсатор, мкФ						-			8

Скорость, об/мин.						1,6			1,6

Момент, Н*м							320			400

Рабочий диапазон температур, °С				-40   +55		-40   +55

Тепловая защита, °С						140			140

Рабочий цикл, %						80			20

Масса двигателя, кг						14,6			14,6

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Автоматический привод предназначен для работы с воротами макс.длиной 6 м. Может применяться с тяжелыми, легкими, деревянными, металлическими, ПВХ или алюминиевыми воротами. Мощность привода обеспечивает эффективную и качественную работу в течение длительного времени. До проведения монтажа необходимо убедиться, что ваши ворота свободно открываются и закрываются, и тщательно проверить следующее:

- петли и оси должны быть в отличном состоянии и надлежаще смазаны.

- никакие препятствия не мешают движению.

- отсутствует трение о поверхность и между створками (механическое удлинение мин. 7-8 мм.)

- ваши ворота должны быть оборудованы центральным (1) и боковыми (2) упорами: они необходимы для правильной работы системы.

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Для проведения правильной установки привода и гарантии его оптимальной работы необходимо соблюдение указанных в таблице размеров. Возможно изменение конструкции ворот для их соответствия указанным в таблице параметрам.

КРЕПЛЕНИЕ ПРИВОДОВ

Отметив на колоннах выбранные из таблицы размеры, приступить к следующим операциям, руководствуясь рис.1.

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 90° | 130 | 100 ÷ 250 | 600 |
|  | 160 ÷ 200 | 100 ÷ 350 | 600 |
|  | 160 ÷ 200 | 100 ÷ 150 | 600 |
| 100° |  |  |  |
|  | 200 | 100 | 650 |
|  | 130 ÷ 160 | 100 | 700 |
| 105° | 200 | 100 | 600 |

- Закрепить на колонне монтажную пластину А, используя подходящие винты и прокладки.

- Установить привод на монтажной пластине и закрепить его, используя винты В, шайбы С и гайки D из комплекта (ведущий вал должен быть направлен вниз).

- Соединить шарнирный рычаг и переднюю скобу, как указано на рисунке.

- Разблокировать привод (см. раздел АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА).

- Отметить на створке ворот точки крепления передней скобы соответственно ранее определенным размерам.

- Отделить переднюю скобу F  от шарнирного рычага.

- Закрепить скобу на створке ворот, используя винты, или непосредственно приварить ее к створке, если это позволяет конструкция и материал ворот.

- Присоединить скобу F  к шарнирному рычагу.

- Несколько раз открыть и закрыть ворота вручную, проверяя отсутствие нежелательного трения.

- Произвести ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ и РЕГУЛИРОВКУ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.

- Установить крышку G, пробку Н, рукоятку разблокировки I и закрепить двумя винтами.

ВНИМАНИЕ: для ЛЕВОГО привода повторить описанные операции, установив двигатель, как указано на рис.2.

рис 1.							рис 2.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

BLITZ – 230 В.

№			 левый ДВИГАТЕЛЬ (SX)	правый ДВИГАТЕЛЬ (DX)

1			не используется			не используется

2			открытие				закрытие

3			закрытие				открытие

4			общий					общий

5-6			двигатель				двигатель

7			земля					земля

Внимание: заземляющий провод соединять всегда как указано в действующих нормативах (EN 60335-1, EN 60204-1).

BLITZ – 24 В.

№			 левый ДВИГАТЕЛЬ (SX)	правый ДВИГАТЕЛЬ (DX)

1			не используется			не используется

2-3-4			двигатель				двигатель

5			открытие				закрытие

6			закрытие				открытие

## АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА

В случае отсутствия напряжения питания ворота могут быть разблокированы путем механического воздействия на двигатель. Вставить ключ из комплекта и повернуть его на ½ оборота. Открыть крышку и повернуть рукоятку разблокировки в положение 2. Для восстановления автоматической работы достаточно вновь повернуть рукоятку в начальное положение 1, закрыть крышку, повернуть ключ и закрыть пластиковую защиту.

## РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Концевой выключатель на открытие: разблокировать привод и открыть створку ворот. Регулировать кулачок (НИЖНИЙ для ПРАВОГО двигателя и ВЕРХНИЙ для ЛЕВОГО) до срабатывания микровыключателя (см. рисунок).

Закрепить кулачок, завинтив винт.

Концевой выключатель на закрытие: разблокировать привод и открыть створку ворот. Регулировать кулачок (ВЕРХНИЙ для ПРАВОГО двигателя и НИЖНИЙ для ЛЕВОГО) до срабатывания микровыключателя (см. рисунок).

Закрепить кулачок, завинтив винт.

## СХЕМА УСТАНОВКИ

- Маячок

- Антенна

- Личинка замка или кодовый замок

- Блок управления

- Внешние фотоэлементы

- Внутренние фотоэлементы

BLITZ-230V	BLITZ-24V 	TZ-230V	BLITZ-24V

№	(V2 CODE) 	(V2 CODE)	№	(V2 CODE) 	(V2 CODE)

1 	MLA020 	---------

2 	MLA010 	MLA010

3 	MLA022 	MLA022

4 	MLA009 	MLA009

5 	MLA021 	MLA021

6 	MCA002 	MCA002

7 	MCA004 	MCA004

8 	MCN002 	MCN002

9 	MCN008 	MCN008

10 	MSM030 	MSM030

11 	MLB003 	MLB003

12 	MLB004 	MLB004

13 	MLB002 	MLB002

14 	MPR018 	MPR018

15 	MLS001 	MLS001

16 	MCR001 	MCR001

17 	MLF001 	MLF001

18 	MCC003 	MCC003

19 	MCC005 	MCC005

20 	CAB021 	---------

21 	MPR020 	MPR020

22 	MCD008 	MCD008

23 	MCD009 	MCD009

24 	MCD010 	MCD010

25 	MCD015 	---------

26 	MCF002 	MCF002

27 	MCF011 	MCF011

28 	MCF012 	MCF012

29 	MCE033 	MCE033

30 	MCF008 	MCF008

31 	MLE004 	MLE004

32 	MVB011 	MVB011

33 	MPR026 	MPR026

34 	MPR236 	MPR236

35 	MPR237 	MPR237

36 	MSM031 	MSM031

37 	MPR006 	MPR006

38 	MPR220 	MPR220

39 	INT010 	INT010

40 	MLG012 	MLG012

41 	MLG018 	MLG018

42 	MCE014 	---------

43 	---------	MLH002

44 	MCE030 	---------

45 	MCE009 	MCE009

46 	MLL016 	MLL016

47 	MLL015 	MLL015

48 	MLL006 	MLL006

49 	MLL017 	MLL017

50 	MVE003 	---------

51 	MCL002 	---------

52 	MCL021 	MCL021

53 	MCL017 	MCL017

54 	MCL006 	MCL006

55 	MCL014 	MCL014

56 	MCL013 	MCL013

57 	MLN003 	---------

58 	MLM004 	MLM004

59 	MLM005 	MLM005

60 	MLM003 	MLM003

61 	MPR040 	MPR040

62 	MCN005 	MCN005

63 	MAZ019 	MAZ019

64 	MVM013 	MVM013

65 	---------	MCP004

66 	MSM032 	MSM032

67 	MSM029 	MSM029

68 	MSM028 	MSM028

69 	MLP002 	---------

70 	MPR246 	MPR246

71 	---------	MLA016

72 	MVM012 	MVM012

73 	MVN001 	MVN001

74 	MVL001 	MVL001

75 	MVC002 	MVC002

76 	MVE003 	MVE003

77 	MVF008 	MVF008

78 	MVG010 	MVG010

79 	---------	CAB020

80 	MVM011 	---------

81 	MLL014 	MLL014