| Модель | Частота | Рабочая темпера-тура | Чувствии-тельность | Отношение сигнал/шум | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR1 - MR1PLUS | 433.92 МГц | -20 ÷ +60°C | > -103дБм | > 17 дБ @ 100 дБм м=100% | 132*26*74 |
| MR1/434 - MR1/434P | 434,15 МГц |  |  |  |  |
| MR1/868 - MR1/868P | 868,3 МГц |  |  |  |  |

Новый супергетеродинный приемник обеспечивает правильное постоянное функционирование при наличии помех: хорошая чувствительность и высокая селективность обеспечивают невосприимчивость к помехам в рабочем диапазоне частот. Новая система программирования с автораспознаванием обеспечивает программирование передатчиков серии PERSONAL PASS.

Возможность запоминания до 240 (MR1, MR1/434, MR1/868) или до 1008 (MR1PLUS, MR1/434P, MR1/868P) различных кодов при записи кодов.

- Управление по радиоканалу при записи кодов передатчиков.	Возможность включения и выключения режима ROLLING CODE (плавающий код).

- Управление ДУБЛИРУЮЩИМ передатчиком

- Сигнализация о переполнении памяти: приемник излучает 15 вспышек

- Возможность подключения к портативному программатору PROG2 (версия 3.6 и последующие), что позволяет:

- - включать или отключать опцию PASSE-PARTOUT, которая позволяет установщику управлять всеми устройствами с помощью передатчика PPS.

- - управлять приборами с помощью WINPPCL ( версия 2.1 и последующие).

- Программирование 4 каналов в моностабильный, бистабильный и режим работы по таймеру

ВНИМАНИЕ: До установки приемника с соответствующее гнездо ТХ программатора PROG2 убедиться в отключении питания.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОНОСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА

- Нажать кнопку P1 на приемнике – светодиод L1 включится.

- Отпустить кнопку - светодиод L1 включится и в течении 5 секунд будет излучать серии коротких вспышек, количество вспышек соответствует выбранному каналу.

- Для выбора следующего канала в течении 5 секунд нажать и отпустить кнопку P1, светодиод L1 поменяет тип вспышек, см. таблицу.

| Выбранный канал | Кол-во вспышек L1 | Оди-ноч-ные | Двой-ные | Трой-ные | Счет-верен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | 1 | * |  |  |  |
| Канал 2 | 2 |  | ** |  |  |
| Канал 3 | 3 |  |  | *** |  |
| Канал 4 | 4 |  |  |  | **** |

- Выбрать нужный канал и в течение 5 секунд нажать и держать нажатой кнопку передатчика.

- Светодиод на приемнике погаснет и загорится вновь: это указывает на запоминание кода, после чего в течение 5 секунд приемник остается в режиме ожидания нового кода для запоминания.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА ТАЙМЕРА

Повторите программирование п.п. 1…4 и выполните следующее:

- Светодиод на приемнике погаснет и загорится вновь. В течение 5 секунд нажать кнопку приемника.

- Светодиод L1 начинает медленно мигать (1 мигание в секунду). Количество вспышек соответствует устанавливаемому времени, как указано в таблице.

- Считайте количество вспышек светодиода L1 в соответствии со временем, которое хотите установить, нажмите кнопку P1 на приемнике во время определенной таким образом вспышки. Мигание прекратится и светодиод L1 погаснет. Приемник готов к работе.

| N° | Время | N° | Время | N° | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 с. | 12 | 12 с. | 23 | 4 мин. |
| 2 | 2 с. | 13 | 13 с. | 24 | 4,5 мин. |
| 3 | 3 с. | 14 | 14 с. | 25 | 5 мин. |
| 4 | 4 с. | 15 | 15 с. | 26 | 5,5 мин. |
| 5 | 5 с. | 16 | 30 с. | 27 | 6 мин |
| 6 | 6 с. | 17 | 1 мин. | 28 | 6,5 мин. |
| 7 | 7 с. | 18 | 1,5мин. | 29 | 7 мин. |
| 8 | 8 с. | 19 | 2 мин. | 30 | 7,5 мин. |
| 9 | 9 с. | 20 | 2,5 мин | 31 | БИСТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ |
| 10 | 10 с. | 21 | 3 мин. |  |  |
| 11 | 11 с. | 22 | 3,5 мин. |  |  |

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА

Для установки бистабильного режима действовать как при программировании режима таймера до п. 7, затем:

- После 30 вспышки светодиода L1 он включится постоянно.

- Нажмите кнопку на приемнике, светодиод погаснет. Приемник готов к работе.

# ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Эта операция позволяет произвести последовательное программирование новых передатчиков (пультов) по радио, не извлекая приемник из установки.

Для проведения дистанционного программирования необходимо наличие уже запрограммированного передатчика. Все запрограммированные дистанционно передатчики получат функции кнопок, аналогичные исходному передатчику.

Например: есть передатчик ТХ А с установленным режимом работы кнопок: кнопка 1 соответствует первому каналу с моностабильным режимом, кнопка 2 – третьему каналу с режимом таймера, кнопка 3 – четвертому каналу с бистабильным режимом.

Для программирования передатчика ТХ В:

- Нажать на 5 с. минимум кнопки 1+2 или 1+3 передатчика ТХ А.

- Отпустить обе кнопки.

- Нажать на 5 секунд желаемую кнопку на передатчике ТХ В.

- Отпустить и нажать в течении 5 секунд другую выбранную кнопку на передатчике ТХ В; повторить эту операцию для всех остальных передатчиков.

- Для выхода из режима программирования подождать не менее 5 с.

Функции кнопок передатчика ТХ В и других, запрограммированных с помощью данной процедуры, будут аналогичны функциям кнопок передатчика А.

# РЕЖИМ ПЛАВАЮЩЕГО КОДА (ROLLING CODE)

Возможно включить или отключить режим плавающего кода (по умолчанию выключен), который делает невозможным копирование кодов системы Personal Pass

- Нажать кнопку P1 на приемнике, держать 8 секунд.

- Светодиод L1 включится, отпустите кнопку.

- В течении 5 секунд светодиод будет излучать серии коротких вспышек, одна вспышка – rolling_код выключен, две – включен.

- Для изменения режима в течении 5 секунд нажать и отпустить кнопку P1, светодиод L1 поменяет тип вспышек.

# ЗАМЕЩАЮЩИЙ ПЕРЕДАТЧИК

ЗАМЕЩАЮЩИЙ передатчик, программируется только с помощью WINPPCL, позволяет заменять по радио передатчик, ранее сохраненный приемником.

Достаточно один раз вблизи приемника осуществить передачу от надлежаще запрограммированного ЗАМЕЩАЮЩЕГО ТХ: код передатчика будет заменен новым без удаления приемника из устройства. Для синхронизации плавающего кода дважды произвести передачу всеми кнопками ЗАМЕЩАЮЩЕГО ТХ.

Например: есть запрограммированный передатчик ТХ А. Можно произвести максимум 3 замены кодов, вследствие чего получите:

ТХ В, который заменяет ТХ А (ТХ А более не работает).

ТХ С, который заменяет ТХ В (ТХ В более не работает).

ТХ D, который заменяет ТХ С (ТХ С более не работает).

# ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ КОДОВ

Для полного удаления кодов действуйте следующим образом:

- Отключить питание блока, в который включен приемник.

- Нажать и держать нажатой кнопку P1 на приемнике.

- Одновременно включить питание. Светодиод на приемнике загорится: отпустить кнопку P1.

Теперь память свободна и готова для проведения нового программирования. Для частичного удаления кодов необходимо использовать программатор PROG2.

# БЛОКИРОВКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Функция блокировки программирования активируется только с помощью WINPPCL. Эта функция  запрещает любое перепрограммирование приемника, как с помощью кнопки P1, так и дистанционно. Приемник может быть перепрограммирован только с помощью WINPPCL.

# СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ 99/05/СЕ

Модуль MR1 соответствуют основным требованиям Директивы 99/05/СЕ. Для проверки соответствия применялись следующие технические Нормы:

EN 60335-1, EN 301 489-3, EN 300 220-3