ОГЛАВЛЕНИЕ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- УКАЗВНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- УСТАНОВКА

- СОЕДИНЕНИЯ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ДИСПЛЕЙ

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- ДАТЧИК ВЕТРА

- ДАТЧИК СОЛНЦА

- ДАТЧИК ДОЖДЯ

- НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР

- ВРЕМЯ РАБОТЫ МОТОРА

- РАБОТА ПО РАДИОКАНАЛУ

- УСТАНОВКА ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

- ГЛОБАЛЬНОЕ (групповое) ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА ИЗ ПАМЯТИ

V2 ELETTRONICA оставляет за собой привилегию модифицировать изделие без предварительного уведомления; а так же снимает всю ответственность за повреждения или нанесенный ущерб людям, и когда причиной повреждения изделия или его неисправности, стала не правильная установка.

Если при установке у Вас возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром  V2 ELETTRONICA.

# ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

V2ELETTRONICA заявляет о полном соответствии PRGW стандартам и рекомендациям ЕС и отвечает стандартам приведенным ниже.

| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | EN 60335 - 1 + А1 + А11 + А12 |
| --- | --- |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ | EN 301 489 – 3 + EN 301489 - 1 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОДИАПАЗОНА (ЧАСТОТЫ) | EN 300 220 - 3 |

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Программная плата  PRGW разработана для того, чтобы обеспечить автоматизированное управление для большинства навесов и рольставен. PRGW применяется с хорошей эффективностью в условиях любой погоды.

### Интерфейс PRGW обеспечивает подсоединение и использование следующих датчиков:

- Анемометра, для измерения силы ветра (WIND или WIND SUN).

- Фотоэлемента, встроенного в WIND SUN, для определения солнечного света.

- Датчика для автоматического определения процентного содержания влаги в воздухе (дождя).

- Внутреннего датчика для измерения и отображения температуры.

Так же возможно использование следующих функций:

- Цифровые часы.

- Таймер для автоматического открывания и закрытия.

- Дополнительного дистанционного управления, посредством использования последовательного четырехканального передатчика Personal Pass.

- Возможность одновременного включения всех навесов и рольставен, посредством общего управления (PRGW комплектуется внутренним передатчиком, который посылает общую команду более длительное время для того, чтобы быть уверенным, что все навесы или рольставни приняли сигнал).

#### PRGW программируется легко и безошибочно. Большой дисплей помогает выполнению этих задач, посредством предоставления постоянного доступа к параметрам для чтения и записи.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте указания в этой инструкции, которая содержит важные сведения об обеспечении безопасности в процессе установки и дальнейшей эксплуатации.

Устанавливайте устройство на совершенно плоских внутренних стенах, по возможности ближе к навесам или рольставням, которыми надо управлять; избегаете установки PRGW в тяжело доступных, узких местах или около источников тепла.

Установка должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами безопасности.

Сервисный инженер так же должен установить двух полярный размыкатель, для того чтобы отключать PRGW  от  питания (то есть защитный магнитно-тепловой выключатель). Требуется, чтобы контакты расходились минимум на 3 мм для каждого провода (EN 60335-1).

УСТАНОВКА

#### Для того чтобы снять верхнюю крышку  PRGW, используйте отвертку как рычаг, как показано на рисунке.

Укрепите основание корпуса на стене при поощи

прилагаемых дюбелей и шурупов, используя

отверстия 1 и 2, как показано на рисунке ниже.

Провода должны проходить через отверстие 3.

Удалите прозрачную пленку с дисплея.

# СОЕДИНЕНИЕ

| Клемма Функция |
| --- |
| 1 | Питание 230В переменного тока |
| 2 | Питание 230В переменного тока |
| 3 | Общий провод мотора | ВНИМАНИЕ не присоединять более одного мотора к каждому блоку управления |
| 4 | Провод открывания мотора |  |
| 5 | Провод закрытия мотора |  |
| 6 | Заземление |
| 7 | Датчик тепла и дождя |
| 8 | 12В постоянного тока, для датчика тепла и дождя |
| 9 | Заземление (общий провод датчиков) |
| 10 | Датчик ветра |
| 11 | Датчик солнечного света |
| 12 | Датчик дождя |
| 13 | Не используется |
| 14 | Экран антенны (оплетка) |
| 15 | Антенна (сигнал) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Напряжение питания | 230Vа.с. 50Гц |
| --- | --- |
| Максимальная мощность нагрузки мотора | 500Вт |
| Температура рабочая окружающей среды | -20С…+60С |
| Предохранитель | F1 = 5A удаляемый для 230В переменного тока |
| Размеры | 170 – 95 – 30mm |
| Вес | 200g |
| Рабочая температура | -10 + +50C |
| Рабочая частота | 433,92MHz |
| Эффективная мощность излучения | < 0,3 mW |
| Тип модуляции | Ключевая амплитудная |
| Тип элементов питания (батарейка) | 3В литиевая 230 мАч (тип CR2032) |

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Проверьте правильность установки, в соответствии с полярностью, указанной на гнезде.

ВНИМАНИЕ: батарейки содержат высокотоксичные, химические субстанции и должны уничтожаться правильно в соответствии с законами, регулирующими охрану окружающей среды.

# ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ДИСПЛЕЙ

#### Дисплей PRGW позволяет производить постоянное наблюдение за состоянием навесов и рольставней, а так же атмосферных датчиков. Так же дисплей показывает время или температуру

Радиоуправление.

Общее управление.

Открытие рольставен.

Закрытие рольставен.

Температура в 0С.

Превышение пороговой величины.

Часы.

Активировался (cработал) датчик ветра.

Cработал датчик солнечного света.

Активировался (cработал) таймер.

Активировался (cработал) датчик дождя.

- Два светодиода показывают состояние анемометра и датчика солнечного света.

- Кнопка «ВВЕРХ» используется, чтобы закрывать навесы / рольставни и перемещаться вверх по меню программирования.

- Кнопка «МЕНЮ» разрешает доступ к программирующему меню (нажмите и удерживайте более чем 5 секунд), и дает возможность передвижения по меню.

- Кнопка «ВНИЗ» используется, чтобы открывать навесы / рольставни и перемещаться вниз по меню программирования.

- При нажатии кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» включаются следующие функции:

ВВЕРХ:   закрыть  ( +закрыть ( закрыть

ВНИЗ:    открыть ( открыть ( открыть

Если система работает не так как написано, а наоборот Вам нужно поменять местами открывающий и закрывающий провода мотора (клеммы №4 и №5).

Для того чтобы экстренно остановить движение навесов или рольставен, пожалуйста, сделайте следующее:

Если навесы или рольставни открываются, нажмите кнопку закрыть.

Если навесы или рольставни закрываются, нажмите кнопку открыть.

- Установка выбора ручного или автоматического режима работы PRGW.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: PRGW может управлять навесами или рольставнями автоматически, в соответствии с параметрами установки. Однако, если датчики определяют разницу между атмосферными условиями и параметрами установки, или если выбрана функция таймера, PRGW будет автоматически управлять открыванием и закрытием навесов или рольставен, в соответствии с происходящим.

РУЧНОЙ РЕЖИМ: если Вы выбрали ручной режим работы то,  PRGW не будет принимать сигналы от всех датчиков, кроме датчика ветра (который остается активным все время, для более разумной безопасности) и функции таймера. Система работает только посредством внешних команд (через радио управление или от кнопки «вверх» или «вниз»).

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для того, чтобы запрограммировать таймер необходима обязательная установка двух параметров.

ПОРОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА: Обозначает максимальную величину (силу ветра, % солнечного света и т. д.), после  которого  PRGW автоматически включает закрытие или открытие навесов или рольставен. Если разрешена передача к дистанционно управляемым устройствам, то они тоже будут закрываться или открываться.

ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ: Обозначает время, проходящее от момента получения сигнала от датчика до момента, когда PRGW начнет выполнять команду соответствующую полученному сигналу.

# ДАТЧИК ВЕТРА (только для навесов)

Для правильного программирования датчика ветра (WIND SUN), пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет следующее

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

Это  обозначает, что функция разрешена.

- Для того, чтобы запретить эту функцию нажмите кнопку «ВНИЗ». Дисплей покажет:

###### Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и перехода к установке других параметров.

- Нажмите и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

- Выберите порог силы ветра, используя кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» в диапазоне между 2км/ч и 50км/ч.

- После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ» и переходите к регулировке «времени срабатывания» (время, прошедшее между сигналом от датчика о превышении максимального порога силы ветра и срабатыванием функции закрытие/открытие). Дисплей покажет:

- Выберите  «время срабатывания», используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Для ветра диапазон «времени срабатывания» расположен между 3секундами и 19минутами 59сек..

- После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения и выхода из подменю.

Чтобы выйти из меню программирования, нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» до тех пор, пока дисплей не покажет:

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и выхода из программы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Когда сила ветра превышает допустимый порог, запрограммированный ранее, PRGW выполняет следующее:

- Иконка «ветер» светодиод «превышение» начинают мигать, сигнализируя этим то, что сила ветра превысила допустимый порог.

- Если в течении «времени срабатывания» сила ветра становится ниже пороговой силы, то PRGW переходит опять к нормальным условиям работы.

- В противном случае PRGW начинает немедленно выполнять команду закрытия навесов. Если разрешена передача сигнала к дистанционно управляемым навесам, они так же будут закрываться (команда глобального закрытия).

- Иконка    (стрелочка вверх) мигает, сигнализируя тем самым, что навесы закрываются.

- Светодиод «ветер» мигает и дисплей, в течение нескольких секунд, показывает скорость ветра. Впоследствии, в течение всего времени превышения «порога силы» ветра, светодиод «ветер» светится постоянно, а иконка «ветер» на дисплее мигает.

- В течение всего периода сильного ветра автоматически выполняется блокировка системы, что предотвращает открывание навесов.

- Любые попытки ручного управления системой приведут к тому, что на дисплее появится сообщение BLC (блокировка).

- Для еще большей безопасности PRGW будет продолжать глобальную передачу команды «закрытие» каждую минуту.

- После того как сила ветра станет ниже  заданного порога срабатывания, PRGW будет удерживать состояние блокировки еще на 8 минут.

ВАЖНО: Если выбрано ручное управление PRGW, возникновение сильного ветра активирует программу закрытия навесов в любом случае. Более того, передача на дистанционно управляемые навесы будет разрешена, и они также будут закрываться.

# ДАТЧИК СОЛНЦА (только для навесов)

### Для правильного программирования датчика солнечного света WIND SUN, пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет следующее:

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

Это  обозначает, что функция разрешена.

- Для того чтобы запретить эту функцию нажмите кнопку «ВНИЗ». Дисплей покажет:

###### Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и перехода к установке других параметров.

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей не покажет следующее:

- Выберите порог срабатывания, используя кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Для солнечного света  диапазон составляет от 5% до 95%.

Для того чтобы вывести точное значение уровня освещенности, в то время пока дисплей показывает порог срабатывания, сделайте следующее:

- Если светодиод солнышко выключен, нажимайте кнопку «ВНИЗ» до тех пор, пока он не зажжется. Дисплей покажет уровень яркости в реальном времени.

- Если светодиод солнышко включен, нажимайте кнопку «ВВЕРХ» до тех пор, пока он не зажжется. Дисплей покажет уровень яркости в реальном времени.

- Как только этот параметр выбран, нажмите кнопку «МЕНЮ» для подтверждения и перехода настройки «времени срабатывания». Дисплей покажет следующее:

- Выберите  «время срабатывания», используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Для солнечного света диапазон «времени срабатывания» расположен между 5секундами и 19минутами 59сек..

- После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения и выхода из подменю.

Чтобы выйти из меню программирования, нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» до тех пор, пока дисплей покажет:

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и выхода из программы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Когда процент солнечного света превышает установленную «пороговую величину» PRGW работает следующим образом:

-  Иконки «солнышко» и «превышение пороговой величины» начинают мигать,   сигнализируя этим то, что процент солнечного света превысил допустимый порог.

- Если в течении «времени срабатывания» процент солнечного света  становится ниже пороговой величины, то PRGW переходит опять к нормальным условиям работы.

- В противном случае PRGW начинает немедленно выполнять команду открытия навесов. Если разрешена передача сигнала к дистанционно управляемым навесам, они так же будут открываться (команда глобального закрытия).

- Иконка    (стрелочка вниз) мигает, сигнализируя тем самым, что навесы открываются.

- Светодиод «солнышко» мигает и дисплей, в течение нескольких секунд, показывает процент солнечного света, обнаруженный датчиком.

- Впоследствии, в течение всего времени превышения « процента порога солнечного света», светодиод «солнышко» светится постоянно, а иконка «солнышко» на дисплее мигает.

Как только процент солнечного света уменьшится до минимальной величины установленного порога, на время большее, чем установленное время срабатывания, PRGW выполнит автоматическое закрытие всех навесов.

ДАТЧИК ДОЖДЯ (только для навесов)

Для правильного программирования датчика дождя, пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет иконку « тучка»:

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

Это  обозначает, что функция разрешена.

- Для того чтобы запретить эту функцию нажмите кнопку «ВНИЗ». Дисплей покажет:

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и перехода к установке других параметров.

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

Выберите порог срабатывания, используя кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». Для дождя  диапазон составляет от 5% до 95%.

- Как только этот параметр выбран, нажмите кнопку «МЕНЮ» для подтверждения и перехода настройки «времени срабатывания». Дисплей покажет следующее:

Выберите  «время срабатывания», используя кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Для дождя диапазон «времени срабатывания» расположен между 4секундами и 19минутами 59сек..

После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения и выхода из подменю.

Чтобы выйти из меню программирования, нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» до тех пор, пока дисплей покажет:

Р

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и выхода из программы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Когда процент дождя превысит установленную «пороговую величину» PRGW работает следующим образом:

-  Иконки «тучка» и «превышение пороговой величины» начинают мигать,   сигнализируя этим то, что процент  дождя превысил допустимый порог.

- Если в течении «времени срабатывания» процент дождя  станет ниже пороговой величины, то PRGW переходит опять к нормальным условиям работы.

- В противном случае PRGW начинает немедленно выполнять команду закрытия навесов. Если разрешена передача сигнала к дистанционно управляемым навесам, они так же будут закрываться (команда глобального закрытия).

- Иконка    (стрелочка вверх) мигает, сигнализируя тем самым, что навесы закрываются.

- Дисплей, в течение нескольких секунд, показывает процентное содержание влаги, обнаруженное датчиком.

- Впоследствии, в течение всего времени превышения «порога влажности», иконка «тучка» на дисплее мигает.

- В течение всего периода дождя автоматически выполняется блокировка системы, что предотвращает открывание навесов.

- Любые попытки ручного управления системой приведут к тому, что на дисплее появится сообщение BLC (блокировка).

- Для еще большей безопасности PRGW будет продолжать глобальную передачу команды «закрытие» каждую минуту.

- После того как процент дождя станет ниже  заданного порога срабатывания, PRGW будет удерживать состояние блокировки еще на 8 минут.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Для того чтобы правильно установить время, пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет следующее:

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей не покажет время. Затем настройте «минуты» и нажмите кнопку «МЕНЮ», потом настройте «часы» и снова нажмите кнопку «МЕНЮ» для подтверждения и выхода из подменю.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Эта функция позволяет автоматически открывать и закрывать систему навесов и рольставен в соответствии с запрограммированной таблицей времени.

Для правильного программирования таймера, пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет иконку « колокольчик»:

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

Показывая этим, что таймер открывания активирован.

Для того чтобы запретить эту функцию нажмите кнопку «ВНИЗ». Дисплей покажет:

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и перехода к установке других параметров.

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

- Установите минуты и часы для времени открытия, и нажмите кнопку «МЕНЮ» для подтверждения и перехода к настройке таймера для закрытия. Дисплей покажет следующее:

Это показывает, что таймер закрытия активирован.

Для того чтобы запретить эту функцию нажмите кнопку «ВНИЗ». Дисплей покажет:

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и перехода к установке других параметров.

-  Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

Установите минуты и часы для времени закрытия, и нажмите кнопку «МЕНЮ» для подтверждения и выхода из этого подменю.

ВРЕМЯ РАБОТЫ МОТОРА

Этот параметр показывает, сколько времени необходимо для открывания и закрытия навесов или рольставен.

Для установки времени работы мотора, пожалуйста, действуйте следующим образом:

-  Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

-    Нажмите кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

- Установите минуты и часы для времени работы мотора, и нажмите кнопку «МЕНЮ» для подтверждения и выхода из этого подменю

- Для плавной настройки нажимайте комбинацию кнопок «МЕНЮ» + «ВВЕРХ» или «МЕНЮ» + « ВНИЗ»: таймер начнет отсчет времени, в течении которого работает мотор, так, что это позволит произвести правильную настройку.

ВНИМАНИЕ: При использовании внутривальных моторов, конечная остановка выполняется принудительно самим мотором. Выключение по времени работы для такого мотора нужно только в случае ошибки остановки в конце, для того чтобы предотвратить повреждение мотора.

# РАБОТА ПО РАДИОКАНАЛУ

# PRGW можно управлять по радиоканалу только при помощи четырехканального передатчика Personal Pass, кроме двухканальной кнопочной панели PMR2.

Кнопки дистанционного передатчика сгруппированы, как показано на рисунке, то есть 1 –3, 2 – 4.

Кнопка 1, 2 и «ВВЕРХ» закрывает навесы или рольставни, в то время как кнопки 3, 4 и «ВНИЗ» открывают их.

Передатчики, сохраненные в PRGW, работают следующим образом: кнопки 1 или 2 закрывают ставни, а кнопки 3 и 4 – открывают.

Для того чтобы экстренно остановить движение навесов или рольставен, пожалуйста, действуйте следующим образом: Если навесы или рольставни открываются, пожалуйста, нажмите кнопку закрыть. Если навесы или рольставни закрываются, пожалуйста, нажмите кнопку открыть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция «СТОП» запрещена при использовании глобальной команды.

УСТАНОВКА ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ КОМАНДЫ (навесы или рольставни подсоединены к выводам 3, 4, 5 или PRGW).

Для правильной установки передатчика, пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет следующее:

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

- Выберите область (ячейку) памяти от А01 до А10 используя кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

- Нажмите не менее чем на 3 секунды следующие кнопки:

3,4 или «ВНИЗ», если внутривальный мотор смонтирован слева (вращение навесов или рольставен внутрь)

1,2 или «ВВЕРХ», если внутривальный мотор смонтирован справа (вращение навесов или рольставен внутрь).

ВНИМАНИЕ: для правильного сохранения кода важно обеспечить расстояние не менее 1,5 метров между передатчиком и антенной PRGW.

- Если код сохранен правильно, дисплей покажет следующее:

- В последствии, только что занятая область (ячейка) памяти, будет мигать.

- После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения и выхода из подменю.

- Чтобы выйти из меню программирования, нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» до тех пор, пока дисплей покажет:

- Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и выхода из программы.

ГЛОБАЛЬНОЕ (ГРУППОВОЕ) ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Глобальное программирование позволяет активизировать одновременно открытие или закрытие  на всех, дистанционно управляемых навесах или рольставнях, плюс локальных рольставнях (подключенных к клеммам 3,4,5).

Под дистанционно управляемыми  навесами или рольставнями мы подразумеваем автоматические механизмы, приводимые в движение внутривальными моторами, которые управляются от плат с дистанционным управлением (PRGMTA или PRGMTS).

Для правильной работы такой системы, пожалуйста, аккуратно выполните следующее:

- Сохраните мастер – передатчики в дистанционно управляемых платах, в соответствии с инструкциями на PRGMTA или PRGMTS (каждые навес или рольставня должны быть обеспечены собственным ТХ – мастером)

- Сохраните глобальный передатчик во всех платах дистанционного управления. Дистанционно управляемые платы должны управляться одним и тем же глобальным передатчиком.

- Для всех дистанционно управляемых систем, в которых будет сохранена команда глобальной передачи, важна одинаковая логика работы. Это значит, что команда глобального открывания должна восприниматься как открывание всеми дистанционно управляемыми навесами или рольставнями.

ВНИМАНИЕ: В случае одиночной установки, содержащей в себе более одного PRGW, программируйте глобальную функцию только на одном PRGW. Если нужно запрограммировать ее на более чем одно устройство, используйте различные глобальные передатчики.

Как только подготовительные операции будут выполнены, начинайте программирование глобальной функции в PRGW следующим образом:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет следующее:

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

- Используя кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» выберите область (ячейку) памяти ASL и передайте команду глобального закрытия с глобального передатчика, предварительно сохраненного в дистанционно управляемых платах.

- Если код сохранен правильно, то дисплей покажет:

- В последствии, только что занятая ячейка (область) памяти будет мигать.

- После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения и выхода из подменю.

- Чтобы выйти из меню программирования, нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» до тех пор, пока дисплей покажет:

- Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и выхода из программы.

Для того чтобы передать команду глобального открывания, нажмите кнопку «МЕНЮ» на очень короткое время – дисплей покажет SL – затем немедленно нажмите кнопку «ВНИЗ».

Для того чтобы передать команду глобального закрытия, нажмите кнопку «МЕНЮ» на очень короткое время – дисплей покажет SL – затем немедленно нажмите кнопку «ВВЕРХ».

ГЛОБАЛЬНАЯ КОМАНДА автоматически активируется в следующих случаях:

- Сильный ветер: PRGW передает команду глобального закрытия, всем дистанционно управляемым  навесам или рольставням.

- Просвет солнца: PRGW передает команду глобального открытия, всем дистанционно управляемым  навесам или рольставням.

- Дождь: PRGW передает команду глобального закрытия, всем дистанционно управляемым  навесам или рольставням.

- Таймер: PRGW передает команду глобального закрытия или открытия в зависимости от установленных параметров таймера.

Для запрещения команды глобальной передачи, пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет следующее:

- Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

Показывая этим, что команда глобальной передачи активирована.

Для того чтобы запретить эту функцию нажмите кнопку «ВНИЗ». Дисплей покажет:

###### Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и перехода к установке других параметров.

- Для запрещения команды глобальной передачи только в конкретных случаях (ручное управление, ветер, солнце, дождь, таймер), выберите функцию, которую нужно запретить при помощи кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», затем нажмите кнопку «МЕНЮ» и выберите OFF.

- После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения и выхода из подменю.

Чтобы выйти из меню программирования, нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» до тех пор, пока дисплей  покажет:

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и выхода из программы.

УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА ИЗ ПАМЯТИ.

При помощи этой функции возможно удаление содержимого одной или всех ячеек памяти. Для удаления одной одиночной ячейки памяти, пожалуйста, выполните следующее:

- Нажмите, и удерживайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет    следующее:

- Нажимайте кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», пока дисплей покажет следующее:

-  Нажимайте кнопку «МЕНЮ», пока дисплей покажет следующее:

- Выберите область памяти при помощи кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» - занятые ячейки будут мигать.

ВНИМАНИЕ: При выборе tot (общее удаление), все сохраненные ранее передатчики будут удалены, включая, глобальный передатчик ( ячейка SL).

ЗАМЕЧАНИЕ: Если при выбранном tot одновременно нажать кнопки вверх и вниз, и не отпуская их нажать «МЕНЮ», произойдет полная очистка памяти и возврат к заводским установкам. PRGW при этом ведет себя как при включении питания.

После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», дисплей покажет следующее:

Еще раз нажмите кнопку «МЕНЮ», дисплей покажет следующее:

- Для того, чтобы очистить большее количество ячеек памяти. Выберите их при помощи кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», и повторите процедуру удаления.

- После выбора нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения и выхода из подменю.

Чтобы выйти из меню программирования, нажимайте кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» до тех пор, пока дисплей покажет:

Нажмите кнопку «МЕНЮ», для подтверждения выбора и выхода из программы.

# Text boxes

- - -

0:10

25

off

on

- - -

- - -

End

- - -

on

off

50

5:00

End

- - -

- - -

70

off

on

0:30

- - -

- - -

on

12:00

off

on

- - -

- - -

off

12:00

- - -

0:30

- - -

Add

A01

rec

End

- - -

A01

Add

rec

End

- - -

- - -

on

off

End

- - -

CAn

OFF

CAn

OFF

End

PRGW