RIF50, DFN являются устройствами безопасности для управления автоматическими воротами и наблюдением за проходом через них. Они могут также использоваться для обнаружения прохода пешеходов и других объектов. Представляют собой пару приемник –      передатчик. Помещены в водонепроницаемые корпуса. Эти корпуса допускается устанавливать внутри и снаружи зданий.

Установка.

Для правильной установки, прежде всего, проверьте параллельность и плоскостность поверхностей установки. После этого Вы можете укрепить передатчик напротив своего приемника на одной, перпендикулярной плоскостям крепления, линии, на одинаковой высоте по отношению к воротам.

Для правильной установки:

- Определите места установки, принимая во внимание необходимость установки на ровных и параллельных поверхностях,

- Определите положение кабельных каналов для прокладки проводов,

- Вскройте корпуса и, используя их основания, наметьте крепежные отверстия,

- Укрепите основания и выполните соединения,

- Приклейте самоклеющееся уплотнение (2) внутри крышки корпуса,

- Закройте фотоэлементы, установив крышку корпуса (1) на имеющиеся шурупы,

- Проверьте работу системы.

Проверка.

Закончив монтаж, проверьте, что система работает правильно:

- Убедитесь, что между приемником и передатчиком нет постоянного препятствия,

- Включите систему. Если расположение, ориентация и соединение устройства выполнены правильно, светодиод на приемнике будет гореть. Или не гореть, если что-то не так,

- Перекройте ИК луч. Светодиод приемника должен погаснуть. Реле должно переключаться.

| Параметр | RIF50 | DFN |
| --- | --- | --- |
| Питание | 12В, 24В пост./переем, 30В пост. | 12В, 24В пост./переем, 30В пост. |
| Луч | ИК, модулированный 833Гц | ИК, модулированный 833Гц |
| Ток реле | 1А | 1А |
| Потребление | 20мА передатчик, 25мА приемник | 20мА передатчик, 25мА приемник |
| Температура | -20о … +60о | -20о … +60о |
| Размеры | 89 х 55 х 24 мм | 76 х 66 х 30 мм |
| Дальность | до 10 м | до 40 м |

RIF50 и DFN соответствуют и произведены с учетом норм Единого Европейского Сообщества 93/68 и с соблюдением указанных ниже стандартов:

EN 50081-1, EN 50082-2

Прим. переводчика. Перевод официального издания V2. Фотоэлементы работают только в комплекте с приводами или платами управления, поэтому схемы подключения V2 приводит в документации на эти устройства. На контакты 4-5-6 приемника выведена группа контактов на переключение. Com – общий, NO – нормально разомкнутый, NC – нормально замкнутый контакты.