RXP

МОДУЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК РАШИРЯЕМЫЙ ДО 4-Х КАНАЛОВ САМОПРОГРАММИРУЕМЫЙ С РАЗЬЕМОМ ДЛЯ ПАМЯТИ

Самопрограммируемый радиоприемник RXP является новейшим компонентом системы Персонального доступа Компании V2 Ellettronica, который имеет следующие характеристики:

. Позволяет подключать от 200 до 1000 пользователей;

. Разъем для памяти позволяет подключать модуля памяти MEM200, MEM200I, MEM1000, MEM1000I;

. Дисплей обеспечивает удобное программирование;

. С помощью Пульта дистанционного управления (ПДУ)серии KTX, можно осуществить дистанционное программирование радиоприемника, предварительно отключив кнопки CANC, UP и DOWN;

. Функция Passe-Partout позволяет использовать ПДУ Ppxxxx;

. Система дистанционного автоматического обучения позволяет удобно и быстро программировать необходимых кодов;

. Используя модуля MRL, можно расширить радиоприемник до 4-х каналов

позволяет пользователю быть обладателем личного кода, который не может быть скопирован другими пользователями.

# ФУНКЦИИ	КНОПКИ CANC, UP, DOWN

Радиоприемник RXP имеет структурное программное меню, каждое из которых соответствует функции приемника.

Когда функция программирования включена, нажмите на кнопки UP или DOWN для выбора меню, двигаясь таким образом вперед или назад. Нажмите на кнопку CANC для изменения входа в меню, которое можно настроить с помощью кнопки UP и DOWN.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Почитайте внимательно для корректного программирования.

. Подсоедините все провода к клеммам и подключите питание.

. На дисплей появляется 3 черточки.

. Нажмите на кнопку CANC в течение 3 секунд, пока не появится на дисплей индикации rL,  и отпустите (если в течение 1 минуты никаких действии не предпринимаем, то радиоприемник автоматический выходит из режима программирования).

. Нажмите кнопку UP чтобы передвигаться вперед и DOWN чтобы двигаться назад и выберите нужное меню. Чтобы быстро передвигаться держите кнопку нажатой.

. Нажмите на кнопку CANC чтобы выбрать нужное меню

. Измените настройки с помощью кнопок UP и DOWN

. Чтобы подтвердить настройки и выйти из выбранное меню, нажмите кнопку CANC.

. Когда все настройки сделаны, выберите меню End

. Нажмите кнопку CANC

Радиоприемник готов к работе и нового программирования

| Дисплей | Описание | Функции |
| --- | --- | --- |
| rL | Меню выбора реле | От 1 до 4 реле |
| Fun | Меню функции реле | Mon / biS / tiM |
| tEL | Меню самообучения | От 1 до 999 TX |
| CLt | Полное стирание кодов | Да / Нет |
| rLC | Меню плавающего кода | Да / Нет |
| End | Конец программирования | -------------------------------- |

rL Меню выбора реле

- Предназначен для выбора реле: Пульты дистанционные управления, которые будут запрограммированы, задействует выбранное реле.

Fun Меню функции реле

- Позволяет выбрать одна из следующих функций:

Mon - Активизирует выбранное реле в течение времени передача сигнала с ПДУ. Когда сигнал прерывается, реле отключается.

biS - Активизирует реле при первой передаче сигнала с ПДУ и отключает реле при второй.

tiM - Передача сигнала с ПДУ активизирует соответствующее реле которое отключается через заданное время от 1 до 450  секунд.

Если выбрали функция tiM (реле времени) необходимо установить время работы реле:

Нажмите кнопку CANC, на дисплей появляется: 001

Установите нужное время (от 1 до 450секунд) нажимая кнопки UP или DOWN

Нажмите на кнопку CANC для подтверждения.

Все запрограммированные ПДУ после этого будут соответствовать выбранной функции.

tEL Меню самообучения

Это меню позволяет программировать ПДУ: в зависимости от модуля памяти можно запрограммировать от 200 до 1000 различных кодов. Во время программирования дисплей показывает номер ячейки памяти: дисплей не мигает если память свободна и мигает если память занята.

Можно запрограммировать память последовательно или в выбранную зону памяти: чтобы посмотреть меню нажмите и удержите кнопку UP или DOWN

Ошибка программирования дисплей показывает:

Er1	Модель памяти неисправен или плохо вставлен

Er2	Код уже запрограммирован в ячейке памяти

CLt Полное стирание кодов

Это меню позволяет полностью стирать содержимое модули памяти: Во время этой операции дисплей показывает Clr. После завершения стирания дисплей показывает CLt

rLC Меню плавающего кода

Это меню позволяет активизировать или отключать “плавающий код”, который исключает любую попытку копировать или повторить личный код доступа. Если этот режим активирован, радиоприемник может идентифицировать элементы кода, которые меняются при каждой передаче согласно комплексному математическому алгоритму.

Если J1 открыта = режим скользящего кода включен

Если J1 закрыта= режим скользящего кода выключен

Внимание: Дублирование личного кода невозможно только в том случае, если функция скользящего кода включена.

# ФУНКЦИЯ ЧАСТИЧНОГО УДАЛЕНИЯ КОДА

Возможно удаление одного или несколько кодов из памяти.

Внимание: Дисплей имеет ровное освещение, если ячейка памяти свободна, оно мигает когда  ячейка занята.

- Входите в режим программирования и выберите меню tEL.

- Нажмите на кнопку CANC, на дисплей появляется 000

- Нажмите на кнопку UP или DOWN для выбора ячейки памяти, которой необходимо удалить.

- Нажмите и удержите кнопку CANC до тех пор пока дисплей не начнет мигать: ячейка памяти свободна и можно запрограммировать новый код.

Внимание: При включенном режиме скользящего кода, обязательно необходимо использовать только передатчики TSC или TSP c использованием программного обеспечения WINPPCL.

Подключение к блокам радиоприемника

- Центральная жила антенна

- Антенна

- Общий провод 1-ого реле

- Выход 1-ого реле

- Общий провод 2-ого реле

- Выход 2-ого реле

- Общий провод 3-ого реле

- Выход 3-ого реле

- Общий провод 3-ого реле

- Выход 3-ого реле

12. -13. Питание 12В

12. -14. Питание 24В

# Технические данные

| Номинальная частота | 433.92МГц |
| --- | --- |
| Питание | 12В пос./пер. между колодками 12 и 13 24В пос./пер. между 12 и 14 |
| Рабочая температура | -20ºС ÷ 60ºС |
| Потребляемый ток | 27мА в режиме ожидании 160мА с работающими 4 реле |
| Чувствительность | -110дБм S/N = 17дБ с м=100%) |
| Излучение антенны | ≤-66дБм |
| Размер | 160 x 135 x 77мм |
| Вес | 440гр |

Соответствие директиве 99/05/CE

Устройства RXP соответствуют техническим требованиям, изложенным в директиве ЕС, включая все поправки и дополнения.

EN60335-1 и соответствующие поправки, ETS 300 683, EN 300220-1.