TMU99

Передатчик (пульт ДУ) TMU99 предназначен для управления значительным количеством устройств (100). Для упрощения проведения выбора каналов он оснащен подсвечиваемым 2-разрядным дисплеем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота			433,92 мГц

Эффективная мощность		<0,3 мВт

Тип модуляции			амплитудная (вкл. выкл.)

Потребляемый ток в режиме

передачи				14 мА

Тип батареи				алкалиновая 1,5 В. – микро LR03 (1,1 А*ч)

Срок службы батареи: 90 000 включений по 3 с. / 1 год при 240 включениях в день по 3 секунды.

Указанный срок службы батареи может меняться в зависимости от производителя.

В пульт устанавливаются только батареи типа LR03.

КНОПКИ UP/DOWN

Предназначены для выбора канала (2-разрядный дисплей отображает № канала от 00 до 99). При удержании кнопки нажатой происходит быстрый перебор каналов; при достижении канала 00 нажатием кнопки DOWN производится переход к каналу 99, нажатием кнопки UP – переход от канала 99 к каналу 00.

КНОПКИ OPEN/CLOSE (ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ)

Управляют открытием или закрытием устройства (ворот). На дисплее во время передачи команды отображается № выбранного канала.

ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА Т1

Эквивалентна кнопке OPEN при работе на ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОМ канале. При отсутствии запрограммированного канала передачи команды не происходит (исходная установка).

КРАСНАЯ КНОПКА Т2

Эквивалентна кнопке CLOSE при работе на ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОМ канале. При отсутствии запрограммированного канала передачи команды не происходит (исходная установка).

УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕГО КАНАЛА

При использовании менее 99 каналов возможно определить последний канал для ограничения выбора только среди задействованных каналов. При нажатии кнопок UP и DOWN не происходит выбора канала с № большим, чем определенный как последний.

- Включите TMU99, нажмите одновременно Т1 и Т2 на 10 с.(на дисплее происходит обратный отсчет от 9 до 0).

- Нажмите UP или DOWN для выбора желаемого канала.

- Для подтверждения нажмите Т2 (красную) до появления на дисплее надписи on; далее пульт переходит в спящий режим (SLEEP).

УСТАНОВКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Возможно использовать кнопки Т1 и Т2 для работы на канале, выбранном как предпочтительный. В этом случае Т1 передает код, соответствующий кнопке ОРЕN, T2 – соответствующий кнопке CLOSE.

- Включите TMU99, нажмите одновременно Т1 и Т2 на 10 с.(на дисплее происходит обратный отсчет от 9 до 0).

- Нажмите UP или DOWN для выбора желаемого канала.

- Для подтверждения нажмите Т1 (зеленую) до появления на дисплее надписи on; далее пульт переходит в спящий режим (SLEEP).

При следующем нажатии на кнопки Т1 или Т2 происходит передача на предпочтительном канале.

Функция предпочтительного канала отключается выбором опции dS в пункте 2.

БЛОКИРОВКА КНОПОК

С помощью следующих операций возможно заблокировать клавиатуру для исключения случайных включений:

1. Включите TMU99, нажмите одновременно Т1 и DOWN на 1 с.

2. Дисплей показывает bL  в течение 1 с.

3. При каждом следующем нажатии на кнопки дисплей показывает bL  в течение 1 с. и сразу возвращается в режим низкого потребления.

Для разблокировки кнопок поступайте следующим образом:

- Нажмите одновременно Т2 и DOWN на 1 с.

- Дисплей показывает bL  в течение 1 с.

- Продолжайте нажимать до тех пор, пока дисплей не покажет №последнего использованного канала.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажав одновременно кнопки Т1 и UP на 1 с., возможно включить подсветку дисплея; таким же образом она отключается.

ЖДУЩИЙ РЕЖИМ

Для снижения потребления пульт переходит в ждущий режим через 5 с. после последнего нажатия на кнопки, это приводит к выключению дисплея. При последующем нажатии дисплей включается, показывая выбранный в данный момент канал, и никакая другая операция не производится; при следующем нажатии выполняется желаемая команда. При нажатии кнопок Т1 или Т2 (предпочтительный канал) пульт переходит непосредственно в режим передачи.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Замена батарей производится при появлении на дисплее надписи Lb. Для правильной установки новых батарей необходимо соблюдать полярность, указанную на гнездах для батарей.

ВНИМАНИЕ: Батареи содержат вредные химические вещества и должны быть переработаны с соблюдением мер, предусмотренных действующими экологическими Нормами. (V2 рекомендует переработку посредством раздельного сбора отходов). При утечке жидкого электролита немедленно удалите его и замените батарею. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае контакта тщательно их промыть. Пульт также содержит вредные вещества, поэтому при его утилизации использовать те же меры.

ВАЖНО (относится к сложным установкам)

Для обеспечения однозначности кодов используйте только первые 16 каналов ( с 00 по 15).